高压加氢反应釜知识详解

高压加氢反应釜的结构及应用：

高压加氢反应釜广泛应用于各种催化反应、高温高压合成、加氢反应、气液两相、液液两相、放热反应、组成测试、稳定性、腐蚀性测试、精细加工、超临界反映、催化剂评价和发展等应用、主要分布在石油化工、化学、制药、高分子合成、冶金等领域、

高压加氢反应釜具有耐高温、耐腐蚀、生产能力强等优点、广泛用于医药、饮料、化工、颜料、树脂、科研等工业部门.反应釜是融合了反应容器,反应条件控制系统,实验器械.对反应过程中的温度、压力、搅拌、反应物/产物等重要参数进行严格的调控.

高压加氢反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基(哈氏、蒙乃尔)合金及其它复合材料；根据反应釜的制造结构可分为开式平盖式反应釜、开式对焊法兰式反应釜和闭式反应釜 三大类.

加氢反应釜搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，也可根据用户的要求任意选配,

高压加氢反应釜的密封型式不同可分为：填料密封，机械密封和磁力密封。加热方式电加热，冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却.

加氢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应釜、分解锅、聚合釜等。

加氢反应釜用于生产山梨醇、木糖醇、麦芽糖醇等连续加氢用的设备,以及间歇加氢用的设备就是加氢反应釜.

用于山梨醇、木糖醇、麦芽糖醇、糠醇等生产的设备主要有：加氢反应釜（或加氢反应器）、氢气缓冲罐、分离器等，其中加氢反应釜（或加氢反应器）为核心设备。

加氢反应器主要性能指标：

设计压力： 13MPa

设计温度： 200℃

容　积： 100-10000L

材　质： 内筒0Cr18Ni9 夹套Q235-A

用　途： 适于连续加氢法生产山梨醇、木糖醇、麦芽糖醇、糠醇等产品。

高压加氢反应釜的操作规程:

将一个完整的高压釜反应的操作规程分为安装、加氢、取样、泄氢、卸装五个过程：

（一）        安装

1、        检查釜内、釜外是否有易燃、易爆物品，是否有不利于空气流通的物品存在，如果有，请移走；

2、        检查阀门、釜内是否干净；如果不干净，请洗净；

3、        关闭所有阀门（排气阀除外），开始投料，投料后，盖住釜盖（注意：旋转螺帽时应用力均匀，保证对角线两螺丝互相旋紧，以防紧后漏气）；

4、        关闭排气阀。

（二）检查装置气密性

关闭所有阀门，盖住釜盖（注意：旋转螺帽时应用力均匀，保证对角线两螺丝互相旋紧，以防紧后漏气）；打开进气阀通入氮气到1MPa，关闭进气阀，观察压力变化情况，确认装置是否漏气！

（三）、        加氢

1、        检查各阀门是否关严；

2、        将排气软管指向空旷且空气流通的地方；

3、        上氢气减压阀门（注意氢气压力阀的丝口是反丝的）、氮气压力阀，上好后，用肥皂水检查是否漏气（如漏气，请重上）；

4、        在排气口用真空抽出液面上的空气；

5、        打开釜的进气阀，打开氮气减压阀，充氮气，使内釜压力（P=0.2Mpa）后，关闭氮气减压阀，关闭进气阀，保持约2分钟，看压力表压力是否下降，另外俯首侧听阀门、釜盖是否漏气，如不漏，则缓慢打开排气阀，将里面的压力排泄至0.01Mpa时，关闭排气阀；

6、        重复第5步操作一遍；

7、        打开进气阀，打开氢气减压阀，充入氢气至所需压力，关闭进气阀，关闭氢气减压阀，然后调试其它参数至所需状态令其反应。

（四）、        控制取样：

1、        每隔半小时，观察各项数据是否正常，如压力减小，则须重新补充氢气；

2、        氢气钢瓶内氢气不能放完，必须保证有一定压力时（P≈0.01Mpa）时，就应弃用换新瓶；

3、        取样。缓慢打开排气阀，设置釜内压力改为0.2Mpa时，关闭排气阀，缓慢打开取样阀至有反应液冒出，关闭取样阀，取样，然后清洁取样口，不能让易燃物残留。

（五）、        泄氢：

确认反应结束后，缓慢排放氢气至尽（注意内稍有压力就关闭排气阀，以免氧气进入），打开进气阀，冲入氮气至0.2Mpa关闭进气阀，然后缓慢打开排气阀，放出里面的混合气体，将尽时重新输入氮气，如此换气三次后，用真空泵抽出液面上的气体，打开排气阀、取样阀，开始从底阀放料（注意，由于里面有遇氧易自燃的物质如Pa/c、RaneyNi，因此杜绝洒落在盛器外），如有洒漏，请立即用湿毛巾将其蘸出，放入有水的桶内，后用少量稀酸将其破坏掉，放料毕立即关闭底阀门。

（六）、        卸装

放完料的釜，应立即清洗，清洗前应按以下步骤进行：

1、        将反应溶剂从排气阀充入釜内，清洗掉大部份残留物后，注入水半釜进行搅拌10分钟，此时方可打开釜盖，对釜内壁进行清洗；

2、        清洗时，必须清洗釜盖、取样阀，同时在釜内有水的情况下，稍充一下氮气；

3、暂时不用的反应釜，最好将反应釜内加入70％体积干净的无水乙醇浸泡，可以不拧紧螺丝。

高压加氢反应釜注意事项：

高压釜一般用于还原氢解。在高压、易燃（自燃）物品，氧气同时存在下很容易发生安全事故，给操作者造成终身遗憾，为此将使用高压釜的注意事项记述如下。

1、对于初次进行高压釜操作人员进行操作时，必须至少一员已经熟练掌握高压反应釜操作人员在场；

2、在场操作的人员必须手戴棉手套，穿戴无铁钉的鞋；

3、不要携带手机、打火机、MP3等易引起爆炸、自燃的物品进入氢化工作区域；

4、在氢解附近，操作人员拿工具、零件时应轻拿轻放，不得发生刚性撞击产生火花。

5、卸压时高压反应的尾气，最好用胶管通向室外，或者通风橱内；

此内容由www.kyhj-reactor.com为你编辑，更多资料可以登录网址查看。